《OAK产品手册》

| 文档编号 | 版本编号 | 描述 | 版本日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 001 | 初版 | 20220401 |
| A02 | 002 | 删除IOT系列产品 | 20220620 |
| A03 | 003 | 增加新产品 | 20231109 |

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。

目  录

1	OAK介绍	4

1.1.	OAK特点	4

1.1.1	高性能图像处理	4

1.1.2	多种深度视觉传感器算法	4

1.1.3	3D神经网络推理	4

1.1.4	开放的软件架构	5

1.1.5	多种接口和集成	6

1.1.6	低功耗高性能	6

1.2.	RVC	6

1.2.1 RVC2	6

1.2.2 RVC3	7

1.3.	产品型号解释	7

1.3.1 相机类别	7

1.3.2 变体	8

1.3.3 接口	8

2	OAK应用场景	9

2.1.	工业农业特种车辆智能化改造升级	9

2.2.	工业生产线智能化、无人化升级	9

2.3.	机器人/无人机/AGV	9

2.4.	元宇宙AR/VR/MR	9

2.5.	安防监控	9

2.6.	医疗大健康	10

2.7.	少儿编程/创客竞赛	10

3	OAK产品介绍	11

3.1.	产品系列介绍	11

3.2.	USB系列	11

3.2.1 OAK-1	12

3.2.2 OAK-1-W	14

3.2.3 OAK-1-Lite	16

3.2.4 OAK-1-Lite-W	19

3.2.5 OAK-1-MAX	21

3.2.6 OAK-D	23

3.2.7 OAK-D-Lite	27

3.2.8 OAK-D-S2	30

3.2.9 OAK-D-W	33

3.2.10 OAK-D-Pro	36

3.2.11 OAK-D-Pro-W	40

3.2.12 OAK-D-SR	43

3.2.13 OAK-D-LR	46

3.3.	PoE系列	49

3.3.1 OAK-1-PoE	49

3.3.2 OAK-D-PoE	52

3.3.3 OAK-D-S2-PoE	55

3.3.4 OAK-D-W-PoE	58

3.3.5 OAK-D-Pro-PoE	62

3.3.6 OAK-D-Pro-W-PoE	66

3.4.	All-in-One系列	69

3.5.1 OAK-D-CM4	70

3.5.2 OAK-D-CM4-PoE	73

3.5.	FFC系列	76

3.6.1 OAK-FFC-3P	76

3.6.2 OAK-FFC-4P	78

3.6.3 OAK-FFC-4P-PoE	81

3.6.	SoM系列	82

3.7.1 OAK-SoM	83

3.7.2 OAK- SoM-IoT	86

3.7.3 OAK- SoM-Pro	88

3.7.4 OAK- SoM-Pro-KB	89

3.7.5 OAK- SoM-Max	91

4	2024年新产品计划	93

4.1.	在研发产品列表	93

5	声明	94

5.1.	相机模组更换和订制声明	94

5.2.	永不停产声明	94

# OAK介绍

OAK是嵌入式、高性能、3D AI+CV平台， 由开源硬件、固件、软件生态系统组成， 提供完整并可立即使用的嵌入式3D人工智能+硬件加速的计算机视觉。它将深度立体视觉计算、神经网络推理加速、OpenCV图像处理、惯性导航IMU集成在单相机内，让用户在2.5W低功耗的情况下获得深度视觉测量定位、AI神经网络加速、图像处理加速、SLAM算法加速、4K H.265 30帧实时推流。满足用户在工业、农业智能化升级、无人驾驶、机器人识别和导航、智慧安防、医疗大健康、教学竞赛等方面的需求。

## OAK特点

OAK是一个开源的3D人工智能开发平台，它允许机器人等智能设备像人类一样感知真实世界：

- 前方是什么物体（目标识别）

- 该物体或周围环境有什么特征（图像处理）

- 该物体在物理世界中的大小和坐标位置（深度和SLAM定位导航）。

### 高性能图像处理

OAK相机具有优化的图像处理pipeline，能够实时处理高分辨率图像和视频流。它支持多种高分辨率，高FPS视觉传感器接入，支持多传感器数据并行处理。

### 多种深度视觉传感器算法

内置双目深度测量，结构光深度测量，ToF深度测量算法。

### 3D神经网络推理

OAK相机内置了专用的神经网络处理器（RVC），能够在设备上进行实时的深度学习推理。这使得OAK相机能够在边缘设备上进行实时的目标检测、物体识别、姿态估计等任务（兼容几乎所有主流神经网络边缘端加速），无需依赖云端计算。

它结合了深度相机的功能和神经网络推理加速的功能。既有realsense的深度图计算、点云建模、VIO、SLAM导航等功能，又有NVIDIA jetson、海思等芯片的神经网络加速推理等功能。并且将深度测量和目标识别结果自动融合，实现类人眼式的3D神经网络推理。

### 开放的软件架构

OAK芯片内置开源的openCV图像加速和开源的openvino工业神经网络加速功能。软硬件开源、全球海量开源应用案例，支持几乎所有主流神经网络框架。它将是人工智能界的树莓派。

- 支持的平台和语言：Windows10、Ubuntu、树莓派、linux、macOS、Jetson、Python、C++、ROS等。

- 支持的框架和神经网络：OpenVINO、Kaldi、Caffe、ONNX、MXNe、TensorFlow、Pytorch、MobileNetv2SSD、Deeplabv3+、YOLOv3/v4/v5等等。

- 开源生态系统：开源硬件、开源软件、丰富的API、神经网络预训练模型、全球开发者的应用案例源码组成的完整生态系统，模块化解决方案，模块化硬件，丰富的订制类相机模组，可以快速将OAK集成到用户产品中。

### 多种接口和集成

OAK相机支持多种接口，包括USB、PoE、M12/M8航插接口等，可以方便地与各种嵌入式平台和计算设备集成。它还提供了开发人员友好的API和SDK，简化了应用程序的开发和集成过程。

### 低功耗高性能

目前OAK全系列内置高性能图像处理和边缘计算芯片RVC，其中RVC2在4T算力下只有2.5W的功耗。RVC3的算力相比于RVC2提高了超2倍，带4核ARM处理器。2024年将发布的RVC4，算力相比于RVC2提高了近9倍，带8核ARM处理器，算力功耗比将全面超越市面上绝大多数产品。

## RVC

Robotics Vision Core，简称RVC。

### 1.2.1 RVC2

- 4TOPS算力（1.4T用于AI）。

- 能运行任何AI模型，甚至自定义训练的模型（需将模型转换为blob格式）。

- 编码：264、h.265、mjpeg编码， 4k/30fps, 1080p/60fps。

- 计算机视觉：通过ImageManip节点进行翘曲/扭曲、调整大小、裁剪、边缘检测、特征跟踪。你也可以运行自定义的CV功能。

- 立体深度感知：具有过滤、后处理、RGB-深度对齐和高可配置性。

- 物体追踪：通过ObjectTracker节点进行2D和3D追踪。

### 1.2.2 RVC3

- 3TOPS算力用于AI（支持INT8 量化）。

- 图像处理：ISP，最多支持6个摄像头，500MP/s HDR，3A。

- 四核ARMA53@1.5GHz， Yocto Linux充当主机。

- 支持云平台Robothub。

- 支持设备端跑VIO、SLAM。

- 能运行任何AI模型，甚至自定义训练的模型（需将模型转换为blob格式）。

- 编码：264、h.265、mjpeg编码， 4k/30fps, 1080p/60fps。

- 计算机视觉：通过ImageManip节点进行翘曲/扭曲、调整大小、裁剪、边缘检测、特征跟踪。你也可以运行自定义的CV功能。

- 立体深度感知：具有过滤、后处理、RGB-深度对齐和高可配置性。

- 物体追踪：通过ObjectTracker节点进行2D和3D追踪。

## 产品型号解释

OAK相机型号命名都遵循以下规则：[相机类别]-[变体]-[接口]。

### 1.3.1 相机类别

OAK-D：代表双目深度镜头+RGB镜头。

OAK-1：代表只有RGB镜头。

OAK-FFC：代表分体式模组，可接tof相机，目前最高支持接4个相机。

### 1.3.2 变体

Lite：代表低配版，所用的相机模组不同于标准版。

Pro：代表高配版，主动双目视觉（结构光）+IR红外。

3P/4P：OAK分体式FFC系列相机能接的相机模组个数。

CM4：代表板载树莓派CM4，如OAK-D-CM4。

S2/S3：OAK Series 2/3，详情请查看4.2。

ToF：ToF测距。

W：代表广角。

LR：Long Range，长距离测距。

SR：Short Range，短距离测距。

### 1.3.3 接口

无标注：默认都是USB3/USB2接口。

PoE：千兆以太网供电，IP67防水。或M12/M8航插口，IP65防水。

# OAK应用场景

## 工业农业特种车辆智能化改造升级

OAK适用于工业农业特种车辆的智能化改造升级：实现重工业农业特种车辆的智能避障、视觉定位、视觉建图导航、车辆操作物的自动识别、测距、定位、视觉引到等。

## 工业生产线智能化、无人化升级

OAK适用于工业生产线智能化、无人化升级：生产线的零件加工和安装缺陷检测、接插件线序检测、配件和包装齐套性检测等。通过人工智能，机器视觉的方式，极大提高了生产效率和产品质量可靠性。

## 机器人/无人机/AGV

OAK硬件具有广角双目相机，内置IMU。软件内置深度计算算法，特征点计算，图像加速和神经网络加速算法。支持接入ROS1、ROS2机器人操作系统，轻松实现机器人、无人机、机械手的目标3D定位，VIO视觉里程计，slam导航建图等功能。

## 元宇宙AR/VR/MR

OAK的3D神经网络推理功能、slam视觉定位功能、手势识别加速功能。提供虚拟世界和真实世界的识别、定位、空间映射等功能。为下一代元宇宙使用的AR/VR/MR相机提供解决方案。

## 安防监控

OAK的3D神经网络推理，将普通安防监控的相机基于平面像素级别的识别功能、升级到真实三维世界、具有物理坐标的神经网络推理。它可以实现3D人体骨骼姿态运动识别、人体摔倒识别、人和人之间的社交距离识别、3D人脸识别、靠近物体距离识别等。OAK也具有丰富的开源预训练模型，完成目光注视、情绪识别、安全帽识别、口罩识别、火源识别、OCR车牌识别等

## 医疗大健康

OAK可以监控人体骨骼，对人体躯干姿态进行3D定位、也可以通过神经网络模型识别人体的生命体征，如呼吸，心跳，情绪、目光注视等。可以实现智能相机的3D看护功能，也能集成在医疗机器人、智能义肢、人体导盲设备上实现识别、定位、导航等功能。

## 少儿编程/创客竞赛

OAK横跨openCV、openvino以及几乎所有神经网络等多个开源爱好者社区。全球的开源爱好者都在为OAK贡献各种创意。OAK可以非常简单的和创客机器人、创客无人机、机械手、自动驾驶小车、和真正意义上的人工智能教具相结合。OAK具有Scratch编程开发环境、python编程开发环境、还可以和树莓派、jetson nano无缝对接。它是少儿编程培训、创客人工智能竞赛的利器。

# OAK产品介绍

## 产品系列介绍

OAK目前共有六大产品系列：

- USB系列：畅销款常用产品，接口为USB3.0。

- PoE系列：IP67/IP65工业级防水设计，接口为PoE。

- All-in-One系列：板载树莓派CM4，可独立运行。

- FFC系列：分体式OAK，适合需要自定义基线、自定义相机模组的应用。

- SoM系列：SoM（System on Module）可用于设计定制的OAK，将OAK的性能优势整合到用户自己的产品中。

| 产品系列 | USB系列 | PoE系列 | IoT系列 | All-in-One系列 | FFC系列 | SoM系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 | USB | PoE | 多种 | 多种 | USB3.0 | N/A |
| 防水 | × | IP67/IP65 | × | × | × | N/A |
| 使用环境 | 室内 | 室内/室外/要求防水的场景 | 室内 | 室内 | 室内/测量距离远的场景 | N/A |
| 板载主控 | × | × | ESP32 | 树莓派 | × | N/A |
| 镜头模组是否可更换 | × | × | × | × | √ | N/A |
| 是否可用于自主化产品设计（PCB及外壳等） | × | × | × | × | × | √ |

## USB系列

OAK USB系列目前共有以下几款产品：

- OAK-1：AI单目相机。

- OAK-1-W：广角版的OAK-1。

- OAK-1-Lite：低配版的OAK-1。

- OAK—Lite-W：广角版的OAK-1-Lite。

- OAK-1-MAX：超高像素AI单目相机。

- OAK-D：AI双目深度相机。

- OAK-D-Lite：低配版的OAK-D。

- OAK-D-S2：紧凑版的OAK-D，只有尺寸重量小于OAK-D，性能与OAK-D一样。

- OAK-D-W：广角版的OAK-D-S2，双目镜头视场角150°D，RGB视场角120°D。

- OAK-D-Pro：高配版的OAK-D，结构光测距+双目红外，测量精度更高。

- OAK-D-Pro-W：广角版的OAK-D-Pro，双目镜头视场角150°D，RGB视场角120°D。

- OAK-D-SR：短距离测距AI双目相机。

- OAK-D-LR：长距离测距AI双目相机。

### 3.2.1 OAK-1

#### A.产品简介

OAK-1集成的1200万像素摄像头模块通过板载2.1Gbps MIPI接口直接与Myriad X 通信，Myriad X会接收这些数据并执行神经推理，完成目标检测，图像分类，目标定位等工作，从而通过USB返回结果到主机。这些数据不是在主机中进行处理，而是在Myriad X上进行处理。即使在性能比较差的主机上，只要有多个USB接口，就可以使用多个OAK-1，但不会给主机CPU带来负担。

#### B.产品特点

- 1200万高像素RGB摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 2.5W~3W低功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) |
| 最大帧率 | 60 FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm |
| 快门 | 卷帘快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 36×54.5×27.8mm |
| 重量 | 53.1g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.2 OAK-1-W

#### A.产品简介

OAK-1-W相机是OAK-1的广角款，拥有120°DFoV更宽的视野。

#### B.产品特点

- 1200万高像素RGB摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 2.5W~3W低功耗

- 4K H.265推流

- 120°广角

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无（可参考OAK-1）

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 120°D / 95°H / 70°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) |
| 最大帧率 | 60 FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm |
| 光圈（F.NO） | 2.8 ±5% |
| 对焦范围 | FF：60cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm |
| 快门 | 卷帘快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 36×54.5×27.8mm |
| 重量 | 53.1g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.3 OAK-1-Lite

#### A.产品简介

OAK-1-Lite是OAK-1的精简版，与OAK-1拥有同样的CV和AI功能，两者不同之处在于彩色相机。

#### B.产品特点

- 1300万高像素RGB摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 2.5W~3W低功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX214 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 54°V |
| 分辨率 | 13MP (4208×3120) |
| 最大帧率 | 35FPS |
| 焦距（EFL） | 3.37mm |
| 光圈（F.NO） | 2.2±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ FF：50cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/3.1” |
| 像素大小 | 1.12µm x 1.12µm |
| 快门 | 卷帘快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 36×54.5×27.8mm |
| 重量 | 53.1g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.4 OAK-1-Lite-W

#### A.产品简介

OAK-1-Lite-W是OAK-1-Lite的广角版，拥有120°DFoV更宽的视野。

#### B.产品特点

- 1300万高像素RGB摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 2.5W~3W低功耗

- 4K H.265推流

- 120°广角

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无（可参考OAK-1-Lite）

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX214 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 117°D / 105°H / 88°V |
| 分辨率 | 13MP (4208×3120) |
| 最大帧率 | 35FPS |
| 焦距（EFL） | 2.62mm |
| 光圈（F.NO） | 2.2±5% |
| 对焦范围 | FF：50cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/3.1” |
| 像素大小 | 1.12µm x 1.12µm |
| 快门 | 卷帘快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 36×54.5×27.8mm |
| 重量 | 53.1g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.5 OAK-1-MAX

#### A.产品简介

OAK-1-MAX是一个像素高达3200万的人工智能套件，在相机上执行你的人工智能模型，这样你的主机就可以自由地做你需要它做的事情。

#### B.产品特点

- 3200万高像素RGB摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 2.5W~3W低功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX582 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 71°D / 45°H / 55°V |
| 分辨率 | 32MP (5312×6000) |
| 最大帧率 | 42FPS |
| 焦距（EFL） | 4.74 |
| 光圈（F.NO） | 1.79±5% |
| 对焦范围 | AF：20cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2” |
| 像素大小 | 0.8µm x 0.8µm |
| 快门 | 卷帘快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 36×54.5×27.8mm |
| 重量 | 53.1g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.6 OAK-D

#### A.产品简介

OAK-D是一款嵌入式3D人工智能平台，它在OAK-1的基础上，扩展了两个全局快门高速深度相机，IMU芯片。并且相机内置双目深度计算、AI神经网络推理，帮助用户构建具有真正实时3D对象定位和跟跟踪的产品。

#### B.产品特点

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- BNO085 IMU

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81 | 2.35 |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm–∞ FF：50 cm–∞ | FF：19.6cm–∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0、5V电源孔 |
| 功耗 | 2W~5.5W |
| 尺寸 | 110×54.5×33mm |
| 重量 | 115g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.7~8m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~35cm（400P或800P，扩展），~70cm（800P）。

- 精度：<3%误差@6.5m，<5%误差@12m

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.7 OAK-D-Lite

#### A.产品简介

OAK-D-Lite是一款嵌入式3D人工智能平台，它是OAK-D的精简版，相机内置双目深度计算、AI神经网络推理（物体检测、图像分类、语义分割、姿势估计），运动估计（允许实时减去背景），三维物体跟踪（种类多达20个），帮助用户构建具有真正实时3D对象定位和跟跟踪的产品。和OAK-D相比少了imu，深度分辨率没有OAK-D高（Lite是400p，OAK-D是800p），体积缩小一倍，在点云精度上没有OAK-D高。

#### B.产品特点

- 1300万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX214 | OV7251 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 54°V | 86°D / 73°H / 58°V |
| 分辨率 | 13MP (4208×3120) | 480P (640×480) |
| 最大帧率 | 35 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 3.37mm | 1.3mm |
| 光圈（F.NO） | 2.2±5% | 2.0±5% |
| 对焦范围 | AF: 8cm – ∞ FF: 50cm – ∞ | FF：6.5cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/3.1” | 1/7.5” |
| 像素大小 | 1.12µm x 1.12µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 91×28×17.5mm |
| 重量 | 61g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.4~7m。最小深度：~20cm（480P，扩展），~35cm（480P）。

- 精度：<3%误差@4m，<5%误差@7m

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.8 OAK-D-S2

#### A.产品简介

OAK-D-S2是Series2的产品，也是OAK-D的紧凑版，功能、性能、镜头与OAK-D一样（但它的RGB镜头是定焦的，OAK -D是自动对焦的），但尺寸更小、质量更轻，可应用在空间有限、对质量有要求的场景。另外，与OAK-D相比，OAK-D-S2没有5V电源孔。

#### B.产品特点

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 体积小巧、重量轻

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

- 尺寸小巧精致

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81 | 2.35 |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞；FF：50cm - ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 91×29.5×23.1mm |
| 重量 | 91g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.7~8m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~35cm（400P或800P，扩展），~70cm（800P）。

- 精度：<3%误差@6.5m，<5%误差@12m

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.9 OAK-D-W

#### A.产品简介

OAK-D-W是OAK-D-S2的变体，有更宽的视野（DFOV是150°）。

#### B.产品特点

- 150°广角，视野更宽

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 体积小巧、重量轻

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无（请参考OAK-D-S2）

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 120°D / 95°H / 70°V | 150°D / 128°H / 80°V 校准后：106°D/97°H/70°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 2.75mm | 1.69mm |
| 光圈（F.NO） | 2.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | FF：60cm – ∞ | FF：18cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 91×29.5×23.1mm |
| 重量 | 91g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.4~6m。最小深度：~20cm（400P或800P，扩展），~37cm（800P）。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.10 OAK-D-Pro

#### A.产品简介

OAK-D-Pro是OAK-D的升级版，结构光测距，具有红外激光点阵发射器（主动深度视觉）和红外照明LED（用于 “夜视”）。它也比OAK-D更小、更轻。

#### B.产品特点

- 双目+结构光测距，精度更高

- 与OAK-D用的是一样高像素RGB镜头（IMX378）

- 2个全局快门镜头OV9282（带有IR）

- IR LED

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 红外镭射激光

- 主动立体深度(无光深度)

- 主动照明(带IR，无光计算机视觉)

- 体积更加小巧，重量更轻

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ FF：50cm – ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 尺寸 | 91×29.5×23.1mm |
| 重量 | 91g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.7~8m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~35cm（400P或800P，扩展），~70cm（800P）。

- 精度：<3%误差@6.5m，<5%误差@12m

##### C5.发射器规格

| 发射器 | 规格 |
| --- | --- |
| 发射器型号 | Belago1.1 Dot-Pattern |
| 点阵数 | 4700 |
| HFOI* 50% | 78 ± 7% |
| VFOI* 50% | 61° ± 7% |
| VSCEL 波长 | 940nm |
| 工作温度 | 10°C to ~60°C |
| 温度绝对限值 | 0°C to ~80°C |
| PDF | 查看 |

##### C6.激光安全

本产品在国际上被列为 EN/IEC 60825-1 第 3 版 （2014） 规定的 1 类激光产品。

- 如果观察到任何外部损坏，请勿打开产品电源。

- 请勿尝试打开本激光产品的任何部分。

- 打开时会有不可见的激光辐射。避免直接暴露在光束上。

- 此激光产品没有用户可维修的部件。

- 立体声模块（特别是红外投影仪）的修改或维修可能会导致发射超过1级。

- 不允许使用放大光学元件，如放大镜和放大镜。

- 请勿尝试更新未针对特定相机模块和修订版正式发布的相机固件。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.11 OAK-D-Pro-W

#### A.产品简介

OAK-D-Pro-W是OAK-D-Pro的变体，有更宽的视野（DFOV是150°）。

#### B.产品特点

- 150°广角，视野更宽

- 双目+结构光测距，精度更高

- 与OAK-D用的是一样高像素RGB镜头（IMX378）

- 2个全局快门镜头OV9282（带有IR）

- IR LED

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 红外镭射激光

- 主动立体深度(无光深度)

- 主动照明(带IR，无光计算机视觉)

- 体积更加小巧，重量更轻

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无（请参考OAK-D-Pro）

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 120°D / 95°H / 70°V | 150°D / 128°H / 80°V 校准后：106° D/97° H/70°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 2.75mm | 1.69mm |
| 光圈（F.NO） | 2.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | FF：60cm – ∞ | FF：18cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 尺寸 | 91×29.5×23.1mm |
| 重量 | 91g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.4~6m。最小深度：~20cm（400P或800P，扩展），~37cm（800P）。

##### C5.发射器规格

| 发射器 | 规格 |
| --- | --- |
| 发射器型号 | Belago1.1 Dot-Pattern |
| 点阵数 | 4700 |
| HFOI* 50% | 78 ± 7% |
| VFOI* 50% | 61° ± 7% |
| VSCEL 波长 | 940nm |
| 工作温度 | 10°C to ~60°C |
| 温度绝对限值 | 0°C to ~80°C |
| PDF | 查看 |

##### C6.激光安全

本产品在国际上被列为 EN/IEC 60825-1 第 3 版 （2014） 规定的 1 类激光产品。

- 如果观察到任何外部损坏，请勿打开产品电源。

- 请勿尝试打开本激光产品的任何部分。

- 打开时会有不可见的激光辐射。避免直接暴露在光束上。

- 此激光产品没有用户可维修的部件。

- 立体声模块（特别是红外投影仪）的修改或维修可能会导致发射超过1级。

- 不允许使用放大光学元件，如放大镜和放大镜。

- 请勿尝试更新未针对特定相机模块和修订版正式发布的相机固件。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.12 OAK-D-SR

#### A.产品简介

OAK-D-SR是专门针对近距离测距推出的新品。OAK-D-SR与标准版的OAK-D相比，提高了近距离测距精度，是目前1m内测距精度最好的产品。

#### B.产品特点

- 100万高像素全局快门双目OV9782相机

- 1米处精度误差3%

- 4T算力（1.4T用于AI）

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机/双目相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | OV9782 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 89.5°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 120 FPS（800P） |
| 焦距（EFL） | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | FF：20cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/4” |
| 像素大小 | 3µm x 3µm |
| 快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 56×36×25mm |
| 重量 | 72g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：2厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.3~1m。最小深度：~20cm（800P）。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.2.13 OAK-D-LR

#### A.产品简介

OAK-D-LR是专门针对远距离测距推出的产品，有三种不同的基线距离。

#### B.产品特点

- 3个230万高像素全局快门双目AR0234相机

- 基线距离：5cm/10cm/15cm

- IMU：当前样品阶段批次BMI270（未来大批量阶段会换成BNO085）

- 可更换的M12镜头

- USB3.1接口、RJ45接口（802.at PoE）

- 支持USB2和USB3

- OAK-SoM-Pro芯片

- 铝制外壳（非IP防护款）

- 高品质康宁大猩猩玻璃

#### C.规格参数

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机/双目相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | AR0234 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 100°D / 82°H / 56°V |
| 分辨率 | 2.3MP (1920×1200) |
| 最大帧率 | 60 FPS（1200P） |
| 对焦范围 | M12（FF）：45cm – ∞ |
| 像素大小 | 3µm x 3µm |
| 快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0、802.3at PoE |
| 扩展孔 | 1/4''标准三脚架孔、75mm VESA孔 |
| 尺寸 | 202×44×40mm（不带遮雨罩，遮雨罩尺寸50 x 27 x 22 mm） |
| 重量 | 415g |
| 功耗 | 3W~3.5W |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：5/10/15厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

## PoE系列

OAK PoE系列目前共有以下几款产品：

- OAK-1-PoE

- OAK-D-PoE

- OAK-D-S2-PoE

- OAK-D-W-PoE

- OAK-D-Pro-PoE

- OAK-D-Pro-W-PoE

### 3.3.1 OAK-1-PoE

#### A.产品简介

OAK-1-PoE集成了一颗 IMX378 4k/60fps彩色相机，IP67工业级防水，扩展有POE接口（802.3af网络电源供电，以及千兆以太网），是一个智能网络IP相机。

#### B.产品特点

- IP67工业级防水，适用于室内室外场景

- 1200万高像素RGB摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 2W~5.5W低功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) |
| 最大帧率 | 60 FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm |
| 快门 | 卷帘快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 尺寸 | 82×114×32mm |
| 重量 | 294g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

### 3.3.2 OAK-D-PoE

#### A.产品简介

OAK-D-PoE集成了三个板载摄像头（一颗 IMX378 4k/60fps彩色摄像头，两颗OV9282/120fps全局快门深度摄像头）和BNO085 IMU陀螺仪和加速度计。IP67工业级防水，可用在室内室外。 并且扩展有POE接口（802.3af网络电源供电，以及千兆以太网），是一个带深度视觉的智能网络IP相机。

#### B.产品特点

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 千兆以太网 POE供电

- 802.3af POE 供电

- IP67工业级防水

- BNO085 IMU

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ FF：50cm – ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 尺寸 | 130×101×31mm |
| 重量 | 361g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.7~8m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~35cm（400P或800P，扩展），~70cm（800P）。

- 精度：<3%误差@6.5m，<5%误差@12m

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

### 3.3.3 OAK-D-S2-PoE

#### A.产品简介

OAK-D-S2-PoE是OAK-D-PoE的Series 2版本，主要的不同在于OAK-D-S2-PoE体积更小、重量更轻。

#### B.产品特点

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 千兆以太网 POE供电（M12和M8）

- IP65工业级防水

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ FF：50cm – ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 畸变 | <1.0% | <1.5% |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 尺寸 | 111×47×31.1mm |
| 重量 | 184g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.7~8m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~35cm（400P或800P，扩展），~70cm（800P）。

- 精度：<3%误差@6.5m，<5%误差@12m

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

### 3.3.4 OAK-D-W-PoE

#### A.产品简介

OAK-D-W-PoE是OAK-D-S2-PoE的变体，有更宽的视野（DFOV是150°）。

#### B.产品特点

- 150°广角，视野更宽

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 千兆以太网 POE供电（M12和M8）

- IP65工业级防水

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无（请参考OAK-D-S2-PoE）

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 120°D / 95°H / 70°V | 150°D / 128°H / 80°V 校准后：106° D/97° H/70°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 2.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | FF：60cm – ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 2W~5.5W |
| 尺寸 | 111×47×31.1mm |
| 重量 | 184g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.4~6m。最小深度：~20cm（400P或800P，扩展），~37cm（800P）。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

### 3.3.5 OAK-D-Pro-PoE

#### A.产品简介

OAK-D-Pro-PoE是OAK-D-PoE的升级版，结构光测距，具有红外激光点阵发射器（主动深度视觉）和红外照明LED（用于 “夜视”）。它也比OAK-D-PoE更小、更轻。

#### B.产品特点

- 双目+结构光测距，精度更高

- 千兆以太网 POE供电（M12和M8）

- IP65工业级防水

- 与OAK-D用的是一样高像素RGB镜头（IMX378）

- 2个全局快门镜头OV9282（带有IR）

- IR LED

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 红外镭射激光

- 主动立体深度(无光深度)

- 主动照明(带IR，无光计算机视觉)

- 体积更加小巧，重量更轻

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ FF：50cm – ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 畸变 | <1.0% | <1.5% |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 111×47×31.1mm |
| 重量 | 184g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.7m – 8m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~35cm（400P或800P，扩展），~70cm（800P）。

- 误差：<3% error @ 6.5m, <5% error @ 12m

##### C5.发射器规格

| 发射器 | 规格 |
| --- | --- |
| 发射器型号 | Belago1.1 Dot-Pattern |
| 点阵数 | 4700 |
| HFOI* 50% | 78 ± 7% |
| VFOI* 50% | 61° ± 7% |
| VSCEL 波长 | 940nm |
| 工作温度 | 10°C to ~60°C |
| 温度绝对限值 | 0°C to ~80°C |
| PDF | 查看 |

##### C6.激光安全

本产品在国际上被列为 EN/IEC 60825-1 第 3 版 （2014） 规定的 1 类激光产品。

- 如果观察到任何外部损坏，请勿打开产品电源。

- 请勿尝试打开本激光产品的任何部分。

- 打开时会有不可见的激光辐射。避免直接暴露在光束上。

- 此激光产品没有用户可维修的部件。

- 立体声模块（特别是红外投影仪）的修改或维修可能会导致发射超过1级。

- 不允许使用放大光学元件，如放大镜和放大镜。

- 请勿尝试更新未针对特定相机模块和修订版正式发布的相机固件。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

### 3.3.6 OAK-D-Pro-W-PoE

#### A.产品简介

OAK-D-Pro-W-PoE是OAK-D-Pro-PoE的变体，有更宽的视野（DFOV是150°）。

#### B.产品特点

- 150°广角，视野更宽

- 双目+结构光测距，精度更高

- 千兆以太网 POE供电（M12和M8）

- IP65工业级防水

- 与OAK-D用的是一样高像素RGB镜头（IMX378）

- 2个全局快门镜头OV9282（带有IR）

- IR LED

- BNO085 IMU或BMI270 IMU

- 红外镭射激光

- 主动立体深度(无光深度)

- 主动照明(带IR，无光计算机视觉)

- 体积更加小巧，重量更轻

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无（请参考OAK-D-Pro-PoE）

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 120°D / 95°H / 70°V | 150°D / 128°H /80°V 校准后：106° D/97° H/70°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 2.75mm | 1.69mm |
| 光圈（F.NO） | 2.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | FF：60cm – ∞ | FF：18cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 111×47×31.1mm |
| 重量 | 184g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.4~6m。最小深度：~20cm（400P或800P，扩展），~37cm（800P）。

##### C5.发射器规格

| 发射器 | 规格 |
| --- | --- |
| 发射器型号 | Belago1.1 Dot-Pattern |
| 点阵数 | 4700 |
| HFOI* 50% | 78 ± 7% |
| VFOI* 50% | 61° ± 7% |
| VSCEL 波长 | 940nm |
| 工作温度 | 10°C to ~60°C |
| 温度绝对限值 | 0°C to ~80°C |
| PDF | 查看 |

##### C6.激光安全

本产品在国际上被列为 EN/IEC 60825-1 第 3 版 （2014） 规定的 1 类激光产品。

- 如果观察到任何外部损坏，请勿打开产品电源。

- 请勿尝试打开本激光产品的任何部分。

- 打开时会有不可见的激光辐射。避免直接暴露在光束上。

- 此激光产品没有用户可维修的部件。

- 立体声模块（特别是红外投影仪）的修改或维修可能会导致发射超过1级。

- 不允许使用放大光学元件，如放大镜和放大镜。

- 请勿尝试更新未针对特定相机模块和修订版正式发布的相机固件。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

## All-in-One系列

OAK Ail-in-One系列目前共有以下两款产品：

- OAK-D-CM4

- OAK-D-CM4-PoE

| 项目 | OAK-D-CM4 | OAK-D-CM4-PoE |
| --- | --- | --- |
| 板载主控 | 树莓派CM4 | 树莓派CM4 |
| 防水 | × | IP67 |
| 是否支持网口供电 | × | √ |

### 3.5.1 OAK-D-CM4

#### A.产品简介

OAK-D-CM4集成了树莓派计算模块及其所有接口（USB，以太网，3.5mm音频等），并且预装了Raspbian和DepthAI Python接口的mircriSD卡。只需要连接到电源和HDMI显示器，即可运行OAK-D-CM4。用户可以不关心OAK-D-CM4内部神经网络和OAK API的运行原理。只需要通过树莓派外扩的接口和用户原有设备连接，只将用户关心的数据（如物体识别结果，物体坐标位置，叠加跟踪信息后的视频画面）传输出来。

#### B.产品特点

- 内置树莓派CM4主控，可独立运行

- 4GB内存+8GB eMMC闪存

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- BNO085 IMU

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ FF：50cm – ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0、USB2.0×2、Wifi、蓝牙、串口、GPIO、I2C、SPI、5V电源孔、HDMI、3.5mm音频孔 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 110×60×27mm |
| 重量 | 106g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：9厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.85~10m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~40cm（400P或800P，扩展），~80cm（800P）。

#### D.硬件下载

电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK All-in-One系列新手 | 查看 |

### 3.5.2 OAK-D-CM4-PoE

#### A.产品简介

OAK-D-CM4-PoE是OAK-D-CM4的PoE版本，因为PoE同时用于供电和通信（用于树莓派CM4），另外，它的外壳是IP67等级的，外壳的大小与OAK-D-PoE一样。彩色摄像头也靠近右边的摄像头，所以在大多数情况下不需要进行RGB深度对准，这就减少了系统负荷。

#### B.产品特点

- 千兆以太网 POE供电

- IP67工业级防水

- 内置树莓派CM4主控，可独立运行

- 4GB内存+8GB eMMC闪存

- 1200万高像素RGB摄像头

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- BNO085 IMU

- 2.5W平均功耗

- 4K H.265推流

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ FF：50cm – ∞ | FF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 2W~5.5W |
| 尺寸 | 130×101×30mm |
| 重量 | 318g |
| 工作温度 | -20度~60度 |

##### C3.尺寸图

##### C4.深度感知

- 双目深度传感器基线：9厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.85~10m。最小深度：~20cm（400P，扩展），~40cm（400P或800P，扩展），~80cm（800P）。

#### D.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK All-in-One系列新手 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

## FFC系列

OAK FFC系列目前共有以下几款产品：

- OAK-FFC-3P：可接3个相机模组。

- OAK-FFC-4P：可接4个相机模组。

- OAK-FFC-4P-PoE： 可接4个相机模组。

### 3.6.1 OAK-FFC-3P

#### A.产品简介

OAK-FFC-3P属于分体式OAK，可以通过软排线接入三个独立的MIPI相机模块。从而根据用户需求，设置不同的安装基线距离，从而达到更远的深度测量距离，更精确的测量精度。

#### B.产品特点

- 可自定义基线

- 支持连接3个相机

- 4T超强算力

- 彩色相机sony IMX477（1200万像素）

- 全局快门深度相机可选 OV9282（100万像素）

- USB3.0接口

- 3.5W平均功耗

- 集成BNO085 IMU

#### C.规格参数

##### C1.镜头参数

| 参数 | RGB相机 | 双目相机 |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX477 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 75°H | 81°D / 72°H / 49°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 3.9mm | 2.35mm |
| 光圈（F.NO） | 2.8 | 2.2 |
| 对焦范围 | FF：10cm – ∞ | FF：20cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/4” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0、5V电源孔 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 60×40×22mm（不含3个相机模组） |
| 重量 | 41g（不含3个相机模组） |
| 功耗 | 2.5W~3W |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| 相机标定教程 | 查看 |

### 3.6.2 OAK-FFC-4P

#### A.产品简介

OAK-FFC-3P属于分体式OAK，可以通过软排线接入四个独立的MIPI相机模块。从而根据用户需求，设置不同的安装基线距离，从而达到更远的深度测量距离，更精确的测量精度。

#### B.产品特点

- 可自定义基线

- 支持连接4个相机

- 4T超强算力

- 彩色相机sony IMX477（1200万像素）

- 全局快门深度相机可选 OV9282（100万像素）

- USB3.0接口

- 3.5W平均功耗

- 集成BNO085 IMU

#### C.规格参数

##### C1.镜头参数

镜头可变。

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0、5V电源孔 |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 65*38*22mm（不含4个相机模组） |
| 重量 | 50g（不含4个相机模组） |
| 功耗 | 3W~3.5W |

##### C3.尺寸图

#### D.硬件下载

电路板模型step文件: 查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

### 3.6.3 OAK-FFC-4P-PoE

#### A.产品简介

OAK-FFC-4P-PoE属于分体式OAK，可以通过软排线接入四个独立的MIPI相机模块。从而根据用户需求，设置不同的安装基线距离，从而达到更远的深度测量距离，更精确的测量精度。与OAK-FFC-4P相比，这款产品支持POE接口。

#### B.产品特点

- 可自定义基线

- 支持连接4个相机

- 4T超强算力

- PoE接口

- 3.5W平均功耗

- 集成BNO085 IMU

#### C.规格参数

##### C1.镜头参数

镜头可变。

##### C2.其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 2.5W~3W |
| 尺寸 | 63*34*125mm |
| 重量 | 81g（不含4个相机模组） |
| 功耗 | 3W~3.5W |

##### C3.尺寸图

暂无

#### D.硬件下载

电路板模型step文件：查看

#### E.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

## SoM系列

OAK SoM系列目前共有以下几款产品：

- OAK-SoM：OAK USB系列产品的核心模块。

- OAK-SoM-IoT：OAK IoT系列产品的核心模块，带128MB板载flash。

- OAK-SoM-Pro：OAK POE系列和Pro产品的核心模块，带16GB板载flash和PCIE接口。

- OAK-SoM-Pro-KB：S3系列产品的核心模块，与OAK-SoM-Pro具有相同的尺寸和pinout，但性能更强。

- OAK-SoM-Max：OAK-SoM-Max与OAK-SoM-Pro-KB一样都是板载Keem Bay VPU，不同之处在于OAK-SoM-Max的设计初衷是为了最大化产品的性能和扩展性，而OAK-SoM-Pro-KB是为了在换了新一代VPU之后仍能与前代的产品兼容。

| 项目 | OAK-SoM | OAK-SoM-IoT | OAK-SoM-Pro | OAK-SoM-Pro-KB | OAK-SoM-Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用的OAK系列 | OAK USB系列 | OAK IoT系列 | OAK POE系列和Pro | S3系列 | S3系列 |
| 板载flash | 16MB（暂未开放） | 128MB | 16GB | 128MB NOR flash+16GB eMMC flash | 未知 |
| VPU芯片 | Myriad X | Myriad X | Myriad X | Keem Bay | Keem Bay |
| 尺寸 | 30×40×4.53mm | 30×40×4.53mm | 30×45×4mm | 30×45×4mm | 40×40×4mm |
| 重量 | 4 g | 4 g | 5 g | 5 g | 5g |

### 3.7.1 OAK-SoM

#### A.产品简介

OAK-SoM是OAK USB系列产品的核心模块，可用于自定义设计的OAK。

#### B.产品特点

- 通过一个10-gbps等级的100针连接器（DF40C-100DP-0.4V（51））与系统连接

- 2 x 2-lane MIPI通道

- 1x 4-laneMIPI通道

- USB 3.1 Gen 1

- 支持启动模式：USB, NOR (可选)

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.Board Layout

##### C2.尺寸图

#### D.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 电路板模型step文件 | 查看 |
| 下载方式：在这个网站输入对应的下载链接即可。 |

### 3.7.2 OAK- SoM-IoT

#### A.产品简介

OAK-SoM-IoT是OAK IoT系列产品的核心模块，带128MB板载flash，可用于自定义设计的OAK。

#### B.产品特点

- 通过一个10-gbps等级的100针连接器（DF40C-100DP-0.4V（51））与系统连接

- 2 x 2-lane MIPI通道

- 1x 4-laneMIPI通道

- USB 3.1 Gen 1

- 支持启动模式：USB, NOR (可选)

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.Board Layout

##### C2.尺寸图

#### D.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 电路板模型step文件 | 查看 |
| 下载方式：在这个网站输入对应的下载链接即可。 |

### 3.7.3 OAK- SoM-Pro

#### A.产品简介

OAK-SoM-Pro是OAK PoE系列和Pro系列产品的核心模块，带16GB板载flash和PCIE接口，可用于自定义设计的OAK。

#### B.产品特点

- 通过一个10-gbps等级的100针连接器（DF40C-100DP-0.4V（51））与系统连接

- 2 x 2-lane MIPI通道

- 1x 4-laneMIPI通道

- USB 3.1 Gen 1

- 支持启动模式，NOR、USB、以太网（EEPROM）或eMMC

- eMMC默认没有填充，但可以通过工厂特别订购（请联系我们）

- 支持SD卡

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：查看

##### C1.Board Layout

#### D.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 电路板模型step文件 | 查看 |
| 下载方式：在这个网站输入对应的下载链接即可。 |

### 3.7.4 OAK- SoM-Pro-KB

#### A.产品简介

OAK-SoM-Pro-KB是S3系列产品的核心模块，带16GB板载flash和128MB NOR flash，可用于自定义设计的OAK。

#### B.产品特点

- 四核ARM

- AI推理性能至少提高5倍（3TPOS AI算力）

- 立体深度感知增强

- 支持FP16和INT8数据类型

- 支持SD卡

- 2 x 2-lane MIPI通道

- 2x 4-laneMIPI通道（用于多个摄像机输入）

- USB 3.1 Gen 2

- 支持启动模式，NOR、USB、以太网（EEPROM）或eMMC

- 通过一个10-gbps等级的100针连接器与系统连接

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无

##### C1.Board Layout

##### C2.尺寸图

暂无

#### D.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 电路板模型step文件 | 查看 |
| 下载方式：在这个网站输入对应的下载链接即可。 |

### 3.7.5 OAK- SoM-Max

#### A.产品简介

OAK-SoM-Max与OAK-SoM-Pro-KB一样都是板载Keem Bay VPU，不同之处在于OAK-SoM-Max的设计初衷是为了最大化产品的性能和扩展性，而OAK-SoM-Pro-KB是为了在换了新一代VPU之后仍能与前代的产品兼容。

#### B.产品特点

- 四核ARM

- AI推理性能至少提高5倍（3TPOS AI算力）

- 立体深度感知增强

- 支持FP16和INT8数据类型

- 支持SD卡

- 2 x 2-lane MIPI通道

- 2x 4-laneMIPI通道（用于多个摄像机输入）

- USB 3.1 Gen 2

- 支持启动模式，NOR、USB、以太网（EEPROM）或eMMC

- 通过一个10-gbps等级的100针连接器与系统连接

#### C.规格参数

官方Datasheet文档：暂无

##### C1.Board Layout

##### C2.尺寸图

暂无

#### D.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 电路板模型step文件 | 查看 |
| 下载方式：在这个网站输入对应的下载链接即可。 |

# 2024年新产品计划

## 在研发产品列表

在2024年所有OAK产品精度将会大幅提升，且RVC4计划于Q2出样品

| OAK型号 | 预计上市时间 |
| --- | --- |
| OAK-D-SR-PoE | 2023年12月 |
| OAK-FFC-ToF-33D | 2023年12月 |

# 声明

## 相机模组更换和订制声明

OAK支持更换产品手册中展出以外的非标准品相机，比如支持红外或者不同可视角，不同长度的mipi延长线相机。

| 支持的相机模组 | 功能 |
| --- | --- |
| IMX378 | 正常视角：81°D, 69°H, 55° V（可订制AF、FF） |
|  | 广角：108° HFOV, 93° VFOV（可订制FF） |
| IMX214 | 正常视角（可订制AF、FF） |
|  | 广角（可订制FF） |
| OV9282 (notch filter is WIP instead of NoIR) | 正常视角：81°D, 72°H, 49°V（可订制NoIR、IR）（支持FF） |
|  | 广角：150°D, 127°H, 79.5°V（可订制NoIR、IR）（支持FF） |
| OV9782 | 正常视角（可订制IR）（支持FF） |
|  | 广角：150°D, 127°H, 79.5°V（可订制IR）（支持FF） |
| IMX477 | 支持订制AF、M12镜头模组、mipi延长线 |

## 永不停产声明

OAK将计划无限期地提供所有的相机设备，我们和intel VPU芯片公司签订合作协议到2028年。请放心在你们的产品中使用我们的设备，我们计划永不停产。

# Text boxes

OAK中国

www.oakchina.cn

OpenCV AI Kit

OAK产品手册